RHINO
HYDRAULICZNY SAMOZAMYKACZ DO FURTKI WSPÓŁPRACUJĄCY Z ZAWIASAMI 180°

SPECYFIKACJA

W samozamykaczu zastosowano w 100% konstrukcję mechaniczną (bez elementów elektronicznych).

Możliwość regulacji szybkości zamykania furtki poprzez proste ustawienie zaworu za pomocą klucza imbusowego.

Możliwość włączenia funkcji domyku (swobodnego biegu), aby mieć pewność, że furtka zostanie domknięta.

Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji domyku (swobodnego biegu) w celu cichego zamykania (tj. w połączeniu z zamkami magnetycznymi).

Regulacja siły zamykania.

Możliwość otwarcia furtki o kąt wynoszący 180 stopni.

Samozamykacz jest całkowicie zgodny z zawiasami 180°.

Przy otwarciu furtki o kąt wynoszący 180 stopni samozamykacz samoczynnie ją zamknie.

Samozamykacz jest wyposażony w hydrauliczny mechanizm tłumiący.

Samozamykacz jest projektowany i produkowany w Europie lub w Stanach Zjednoczonych.

Samozamykacz posiada podwójne uszczelnienie gumowe, aby nie dopuścić do wycieku oleju.

Samozamykacz jest zgodny z wytycznymi ROSPA.

Samozamykacz jest wyposażony w uszczelnienie obrotowe (w przeciwieństwie do uszczelnień liniowych), aby zapewnić jego trwałość.

Samozamykacz może zamykać furtki o masie do 150 kg i szerokości do 1,5 m.

Opór samozamykacza wynosi maksymalnie 15 Nm.

Samozamykacz jest dostępny w kolorze srebrnym.

PARAMETRY

Samozamykacz jest przeznaczony do użytku zewnętrznego (IP69).

Hydroizolacja zapewnia skuteczne działanie w każdych warunkach temperaturowych bez konieczności regulacji w lecie lub w zimie w przypadku otwierania pod kątem 90°. Lepkość oleju nie ma wpływu na działanie samozamykacza.

  - Czas zamykania w lecie w temperaturze 70°C nie jest krótszy niż 10 sekund.

  - Czas zamykania w zimie w temperaturze -30°C nie jest dłuższy niż 30 sekund.

Samozamykacz został poddany próbie z wykorzystaniem 500 000 cykli.

Samozamykacz jest bezobsługowy (brak smarowania i uzupełniania oleju).

Gwarancja producenta wynosi 3 lata.

INSTALACJA

Możliwość zamontowania samozamykacza na profilu furtki o minimalnym wymiarze 40 mm i grubości ścianki minimum 2 mm, z wykorzystaniem otworów o średnicy 15 mm wywierconych przy zastosowaniu szablonu do wykonania otworów.

Samozamykacz jest wyposażony we wstępnie zamontowane elementy złączne (bez spawania), w których zastosowano śruby ze stali nierdzewnej. Wszystkie uchwyty do mocowania znajdują się w komplecie z produktem.

Ten sam samozamykacz można zastosować zarówno w przypadku furtki lewej, jak i prawej.

Samozamykacz nie wymaga zastosowania ogranicznika w celu ograniczenia kąta otwarcia furtki.

Instalator może skorzystać z nagrania wideo 3D z objaśnieniami instalacji.

W celu ułatwiania instalacji w zestawie znajdują się szablony do wykonania otworów.

Zaleca się wykorzystanie opcjonalnego elementu mocującego zapewniającego odpowiednie ustawienie.

MATERIAŁ

Mechanizm jest wykonany ze stali nierdzewnej i elementów aluminiowych.

Obudowa mechanizmu jest wykonana z wytłaczanego, malowanego proszkowo aluminium (bez malowania na mokro lub anodowania). Malowanie proszkowe zgodne z normami Qualicoat.

Samozamykacz jest odporny na korozję, co potwierdzono w czasie 500-godzinnej próby w mgiełce solankowej zgodnie z ISO9227.

Samozamykacz jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne i pył.

Samozamykacz jest odporny na odbarwienia powodowane promieniowaniem UV, co potwierdzono próbą 500 h.